УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 31 октября  2009 г. № 879

П О Л О Ж Е Н И Е

о единицах величин, допускаемых

к применению в Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает допускаемые к применению в Российской Федерации единицы величин, их наименования и обозначения, а также правила их применения и написания.

2. В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц (СИ), принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.

3. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:

«величина» - свойство объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено количественно;

«внесистемная единица величины» - единица величины, не входящая в принятую систему единиц;

«единица величины» - фиксированное значение величины, которое принято за единицу такой величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

«когерентная единица величины « - производная единица величины, которая представляет собой произведение основных единиц, возведенных в степень, с коэффициентом пропорциональности, равным 1;

«логарифмическая единица величины» - логарифм безразмерного отношения величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

«Международная система единиц (СИ)» - система единиц, основанная на Международной системе величин;

«основная величина» - величина, условно принятая в качестве независимой от других величин Международной системы величин;

«основная единица СИ» - единица основной величины в Международной системе единиц (СИ);

«относительная величина» - безразмерное отношение величины к одноименной величине, принимаемой за исходную;

«производная величина» - величина, определенная через основные величины системы;

«производная единица СИ» - единица производной величины Международной системы единиц (СИ);

«система единиц величин СИ» - совокупность основных и производных единиц СИ, их десятичных кратных и дольных единиц, а также правил их использования.

II. Единицы величин, допускаемые к применению,

их наименования и обозначения

4. В Российской Федерации допускаются к применению основные единицы СИ, производные единицы СИ и отдельные внесистемные единицы величин.

5. Основные единицы Международной системы единиц (СИ) приведены в приложении № 1.

6. Производные единицы СИ образуются через основные 
единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения.

Производные единицы Международной системы единиц СИ приведены в приложении № 2.

7. Внесистемные единицы величин приведены в приложении № 3. Относительные и логарифмические единицы величин приведены в приложении № 4.

III. Правила применения единиц величин

8. В Российской Федерации допускаются к применению кратные и дольные единицы от основных единиц СИ, производных единиц СИ и отдельных внесистемных единиц величин, образованные с помощью десятичных множителей и приставок.

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок для образования кратных и дольных единиц величин приведены в приложении № 5.

9. В правовых актах Российской Федерации при установлении обязательных требований к величинам, измерениям и показателям соблюдения точности применяется обозначение единиц величин с использованием букв русского алфавита (далее - русское обозначение единиц величин).

10. В технической документации (конструкторской, технологической и программной документации, технических условиях, документах по стандартизации, инструкциях, наставлениях, руководствах и положениях), в методической, научно-технической и иной документации на продукцию различных видов, а также в научно-технических печатных изданиях (включая учебники и учебные пособия) применяется международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) или русское обозначение единиц величин.

Одновременное применение русских и международных обозначений единиц величин не допускается, за исключением случаев, связанных с разъяснением применения таких единиц.

11. При указании единиц величин на технических средствах, устройствах и средствах измерений допускается наряду с русским обозначением единиц величин применять международное обозначение единиц величин.

IV. Правила написания единиц величин

12. При написании значений величин применяются обозначения единиц величин буквами или специальными знаками (°), ('), (''). При этом устанавливаются 2 вида буквенных обозначений - международное  обозначение единиц величин и русское обозначение единиц величин.

13. Буквенные обозначения единиц величин печатаются прямым шрифтом. В обозначениях единиц величин точка не ставится.

14. Обозначения единиц величин помещаются за числовыми значениями величин в одной строке с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее собой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы величины, заключается в скобки. Между числовым значением и обозначением единицы величины ставится пробел.

Исключения составляют обозначения единиц величин в виде знака, размещенного над строкой, перед которым пробел не ставится.

15. При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение единицы величины указывается после последней цифры. Между числовым значением и буквенным обозначением единицы величины ставится пробел.

16. При указании значений величин с предельными отклонениями значение величин и их предельные отклонения заключаются в скобки, а обозначения единиц величин помещаются за скобками или обозначения единиц величин ставятся и за числовым значением величины, и за ее предельным отклонением.

17. При обозначении единиц величин в пояснениях обозначений величин к формулам не допускается обозначение единиц величин в одной строке с формулами, выражающими зависимости между величинами или между их числовыми значениями, представленными в буквенной форме.

18. Буквенные обозначения единиц величин, входящих в произведение единиц величин, отделяются точкой на средней линии («Ч«). Не допускается использование для обозначения произведения единиц величин символа »х».

Допускается отделение буквенных обозначений единиц величин, входящих в произведение, пробелами.

19. В буквенных обозначениях отношений единиц величин в качестве знака деления используется только одна косая или горизонтальная черта. Допускается применение буквенного обозначения единицы величины в виде произведения обозначений единиц величин, возведенных в степень (положительную или отрицательную).

Если для одной из единиц величин, входящих в отношение, установлено буквенное обозначение в виде отрицательной степени, косая или горизонтальная черта не применяется.

20. При применении косой черты буквенное обозначение единиц величин в числителе и знаменателе помещается в строку, а произведение обозначений единиц величин в знаменателе заключается в скобки.

21. При указании производной единицы СИ, состоящей из 2 и более единиц величин, не допускается комбинирование буквенного обозначения и наименования единиц величин (для одних единиц величин указывать обозначения, а для других - наименования).

22. Допускается применение сочетания знаков (°), ('), (''), (%) и (‰) с буквенными обозначениями единиц величин.

23. Обозначения производных единиц СИ, не имеющих специальных наименований, должны содержать минимальное число обозначений единиц величин со специальными наименованиями и основных единиц СИ с возможно более низкими показателями степени.

24. При указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указывается за последним числовым значением диапазона.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Положению о единицах величин,

допускаемых к применению

в Российской Федерации

Основные единицы Международной системы единиц (СИ)

| Наименование величины | Единица величины |
| --- | --- |
|  | наименование | обозначение | определение |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Длина | метр | m | м | метр - длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды (XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ), 1983 год, Резолюция 1) |
| 2. Масса | килограмм | kg | кг | килограмм - единица массы, равная массе международного прототипа килограмма (I ГКМВ, 1889 год, и III ГКМВ, 1901 год) |
| 3. Время | секунда | s | с | секунда - время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133 (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 1) |
| 4. Электрический ток, сила электрического тока | ампер | A | А | ампер - сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2(10-7 ньютона (Международный Комитет мер и весов, 1946 год, Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ, 1948 год) |
| 5. Количество вещества | моль | mol | моль | моль - количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 килограмма. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц (XIV ГКМВ, 1971 год, Резолюция 3) |
| 6. Термодинамическая температура | кельвин | K | К | кельвин - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды (XIII ГКМВ, 1967 год, Резолюция 4) |
| 7. Сила света | кандела | cd | кд | кандела - сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540(1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 ватт на стерадиан (XVI ГКМВ, 1979 год, Резолюция 3) |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о единицах величин,

допускаемых к применению

в Российской Федерации

Производные единицы Международной системы единиц (СИ)

| Наименование величины | Единица величины |
| --- | --- |
|  | наименование | обозначение | выражение через основные и производные единицы СИ |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Плоский угол | радиан | rad | рад | мЧм-1 = 1 |
| 2. Телесный угол | стерадиан | sr | ср | м2Чм-2 = 1 |
| 3. Площадь | квадратный метр | m2 | м2 | м2 |
| 4. Объем | кубический метр | m3 | м3 | м3 |
| 5. Скорость | метр в секунду | m/s | м/с | мЧс-1 |
| 6. Ускорение | метр на секунду в квадрате | m/s2 | м/с2 | мЧс-2 |
| 7. Частота | герц | Hz | Гц | с-1 |
| 8. Сила | ньютон | N | Н | мЧкгЧс-2 |
| 9. Плотность | килограмм на кубический метр | kg/m3 | кг /м3 | кгЧм-3 |
| 10. Давление | паскаль | Pa | Па | м-1кгЧс-2 |
| 11. Энергия, работа, количество теплоты | джоуль | J | Дж | м2ЧкгЧс-2 |
| 12. Теплоемкость | джоуль на кельвин | J/К | Дж/К | м2ЧкгЧс-2ЧК-1 |
| 13. Мощность | ватт | W | Вт | м2ЧкгЧс-3 |
| 14. Электрический заряд, количество электричества | кулон | C | Кл | сЧA |
| 15. Электрическое напряжение, электрический потенциал, разность электрических потенциалов, электродвижущая сила | вольт | V | В | м2ЧкгЧс-3ЧA-1 |
| 16. Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м-2Чкг-1Чс4ЧA2 |
| 17. Электрическое сопротивление | ом | W | Ом | м2ЧкгЧс-3ЧA-2 |
| 18. Электрическая проводимость | сименс | S | См | м-2Чкг-1Чс3ЧA2 |
| 19. Поток магнитной индукции, магнитный поток | вебер | Wb | Вб | м2ЧкгЧс-2ЧA-1 |
| 20. Плотность магнитного потока, магнитная индукция | тесла | T | Тл | кгЧс-2ЧA-1 |
| 21. Индуктивность, взаимная индуктивность | генри | H | Гн | м2ЧкгЧс-2ЧA-2 |
| 22. Температура Цельсия | градус Цельсия | °C | °C | K |
| 23. Световой поток | люмен | lm | лм | кдЧср |
| 24. Освещенность | люкс | lx | лк | м-2ЧкдЧср |
| 25. Активность нуклида в радиоактивном источнике (активность радионуклида) | беккерель | Bq | Бк | с-1 |
| 26. Поглощенная доза ионизирующего излучения, керма | грей | Gy | Гр | м2Чс-2 |
| 27. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения | зиверт | Sv | Зв | м2Чс-2 |
| 28. Активность катализатора | катал | kat | кат | мольЧс-1 |
| 29. Момент силы | ньютон-метр | NЧm | НЧм | м2ЧкгЧс-2 |
| 30. Напряженность электрического поля | вольт на метр | V/m | В/м | мЧкгЧс-3ЧА-1 |
| 31. Напряженность магнитного поля | ампер на метр | А/m | А/м | м-1ЧА |
| 32. Удельная электрическая проводимость | сименс на метр | S/m | См/м | м-3Чкг-1Чс3ЧА2 |

Примечание. Производные единицы СИ, имеющие специальные наименования и обозначения, могут использоваться для образования других производных единиц СИ. Допускается применение производных единиц СИ, образованных через основные единицы СИ по правилам образования когерентных единиц величин и определяемых как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях.

Когерентные единицы величин образуются на основе простейших уравнений связи между величинами, в которых числовые коэффициенты равны 1. При этом обозначения величин в уравнениях связи между величинами заменяются обозначениями основных единиц СИ.

Если уравнение связи между величинами содержит числовой коэффициент, отличный от 1, для образования когерентной единицы величины в правую часть уравнения подставляются значения величин в основных единицах СИ, дающих после умножения на коэффициент общее числовое значение, равное 1.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению о единицах величин,

допускаемых к применению

в Российской Федерации

Внесистемные единицы величин

| Наименование величины | Единица величины |
| --- | --- |
|  | наименование | обозначение | соотношение с единицей СИ | область применения (срок действия) |
|  |  | международное | русское |  |  |
| 1. Масса | тонна | t | т | 1(103 кг | все области |
|  | атомная единица массы | u | а.е.м. | 1,6605402(10-27 кг (приблизительно) | атомная физика |
|  | карат | - | кар | 2(10-4 кг | для драгоценных камней и жемчуга |
| 2. Время | минута час сутки | min h d | мин ч сут | 60 с 3600 с 86400 с | все области |
| 3. Объем, вместимость | литр | l | л | 1·10-3 м3 | все области |
| 4. Плоский угол | градус | ° | ° | (π/180) рад = 1,745329...(10-2 рад | все области |
|  | минута | ' | ' | (π /10800) рад = 2,908882...(10-4 рад |  |
|  | секунда | « | « | (π /648000) рад = 4,848137...(10-6 рад |  |
|  | град (гон) | gon | град | (π /200) рад = 1,57080...(10-2 рад | геодезия |
| 5. Длина | астрономическая единица | ua | а.е. | 1,49598(1011 м (приблизительно) | астрономия |
|  | световой год | ly | св.год | 9,4607(1015 м (приблизительно) |  |
|  | парсек | pc | пк | 3,0857(1016 м (приблизительно) |  |
|  | ангстрем | Å | Å | 10-10 м | физика, оптика |
|  | морская миля | n mile | миля | 1852 м | морская и авиационная навигация |
|  | фут | ft | фут | 0,3048 м | авиационная навигация |
|  | дюйм | inch | дюйм | 0,0254 м | промышленность |
| 6. Площадь | гектар | ha | га | 1(104 м2 | сельское и лесное хозяйство |
|  | ар | a | а | 1(102 м2 |  |
| 7. Сила | грамм-сила | gf | гс | 9,80665(10-3 Н | все области (действуют до 2016 года) |
|  | килограмм-сила | kgf | кгс | 9,80665 Н |  |
|  | тонна-сила | tf | тс | 9806,65 Н |  |
| 8. Давление | бар | bar | бар | 1(105 Па | промышленность |
|  | килограмм-сила на квадратный сантиметр | kgf/cm2 | кгс/см2 | 98066,5 Па | все области (действует до 2016 года) |
|  | миллиметр водяного столба | mm H2О | мм вод.ст. | 9,80665 Па | все области (действует до 2016 года) |
|  | метр водяного столба | m H2О | м вод.ст. | 9806,65 Па | все области (действует до 2016 года) |
|  | атмосфера техническая | - | ат | 9,80665 (104 Па | все области (действует до 2016 года) |
|  | миллиметр ртутного столба | mm Hg | мм рт.ст. | 133,3224 Па | медицина, метеорология, авиационная навигация |
| 9. Оптическая сила | диоптрия | - | дптр | 1(м-1 | оптика |
| 10. Линейная плотность | текс | tex | текс | 1(10-6 кг/м | текстильная промышленность |
| 11. Скорость | узел | kn | уз | 0,514 м/с (приблизительно) | морская навигация |
| 12. Ускорение | гал | Gal | Гал | 0,01 м/с2 | гравиметрия |
| 13. Частота вращения | оборот в секунду | r/s | об/с | 1 с-1 | электротехника, промышленность |
|  | оборот в минуту | r/min | об/мин | 1/60 с-1 = 0,016 с-1 (приблизительно) |  |
| 14. Энергия | электрон-вольт | eV | эВ | 1,60218(10-19 Дж (приблизительно) | физика |
|  | киловатт-час | kW(h | кВт(ч | 3,6(106 Дж | электротехника |
| 15. Полная мощность | вольт-ампер | V(A | В(А | - | электротехника |
| 16. Реактивная мощность | вар | var | вар | - | электротехника |
| 17. Электрический заряд, количество электричества | ампер-час | A(h | А(ч | 3,6(103 Кл | электротехника |
| 18. Количество информации | бит | bit | бит | - | информационные технологии, связь |
|  | байт | B (byte) | байт | - |  |
| 19. Скорость передачи информации | бит в секунду | bit/s | бит/с | - | информационные технологии, связь |
|  | байт в секунду | B/s (byte/s) | байт/с | - |  |
| 20. Экспозиционная доза фотонного излучения (экспозиционная доза гамма-излучения и рентгеновского излучения) | рентген | R | Р | 2,57976(10-4 Кл/кг (приблизительно) | ядерная физика, медицина |
| 21. Эквивалентная доза ионизирующего излучения, эффективная доза ионизирующего излучения) | бэр | rem | бэр | 0,01 Зв | ядерная физика, медицина |
| 22. Поглощенная доза | рад | rad | рад | 0,01 Дж/кг | ядерная физика, медицина |
| 23. Мощность экспозиционной дозы | рентген в секунду | R /s | Р/с | - | ядерная физика, медицина |
| 24. Активность радионуклида | кюри | Ci | Ки | 3,7(1010 Бк | ядерная физика, медицина |
| 25. Кинематическая вязкость | стокс | St | Ст | 10-4 м2/с | промышленность |
| 26. Количество теплоты, термодинамический потенциал | калория (международная) | cal | кал | 4,1868 Дж | промышленность |
|  | калория термохимическая | calth | калтх | 4,1840 Дж (приблизительно) | промышленность |
|  | калория 15-градусная | cal15 | кал15 | 4,1855 Дж (приблизительно) | промышленность |
| 27. Тепловой поток (тепловая мощность) | калория в секунду | сal/s | кал/с | 4,1868 Вт | промышленность |
|  | килокалория в час | kсal/h | ккал/ч | 1,163 Вт |  |
|  | гигакалория в час | Gсal/h | Гкал/ч | 1,163(106 Вт |  |

Примечания:  1.  Внесистемные единицы величин применяются только в случаях, когда количественные значения величин невозможно или нецелесообразно выражать в единицах СИ;

2. Наименования и обозначения единиц массы (атомная единица массы, карат), времени, плоского угла, длины, площади, давления, оптической силы, линейной плотности, скорости, ускорения, частоты вращения не применяются с приставками.

3. Для величины времени допускается применение других единиц, получивших широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век, тысячелетие, наименования и обозначения которых не применяют с приставками.

4. Для единицы объема вместимости «литр» (буквенное обозначение l «эль») допускается обозначение L.

5. Обозначения единиц плоского угла «градус», «минута», «секунда» пишутся над строкой.

6. Наименование и обозначение единицы количества информации «байт» (1 байт = 8 бит) применяются с двоичными приставками «Кило», «Мега», «Гига», которые соответствуют множителям »210», «220» и «230» (1 Кбайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 Кбайт, 1 Гбайт = 1024 Мбайт). Данные приставки пишутся с большой буквы. Допускается применение международного обозначения единицы информации с приставками «K» «M» «G», рекомендованного Международным стандартом Международной электротехнической комиссии МЭК 60027-2 (KB, MB, GB, Kbyte, Mbyte, Gbyte).

7. Допускается применение других внесистемных единиц величин. При этом наименования внесистемных единиц величин применяются совместно с указанием их соотношений с основными и производными единицами СИ.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Положению о единицах величин,

допускаемых к применению

в Российской Федерации

Относительные и логарифмические единицы величин

| Наименование величины | Единица величины |
| --- | --- |
|  | наименование | обозначение | значение |
|  |  | международное | русское |  |
| 1. Относительная величина: КПД; относительное удлинение; относительная плотность; деформация; относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости; магнитная восприимчивость; массовая доля компонента; молярная доля компонента и т.п. | единица | 1 | 1 | 1 |
|  | процент | % | % | 1∙10-2 |
|  | промилле | ‰ | ‰ | 1∙10-3 |
|  | миллионная доля | ppm | млн-1 | 1∙10-6 |
| 2. Логарифмическая величина: уровень звукового давления; усиление, ослабление и т.п. | бел | В | Б | 1 Б = lg (P2/P1) при P2 = 10P1 1 Б = 2 lg (F2/F1) при F2 =F1, где P1, P2 - такие одноименные величины, как мощность, энергия, плотность энергии и т.п.; F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п. |
|  | децибел | dB | дБ | 0,1 Б |
| 3. Логарифмическая величина - уровень громкости | фон | phon | фон | 1 фон равен уровню громкости звука, для которого уровень звукового давления равного с ним по уровню громкости звука частотой 1000 Гц равен 1 дБ |
| 4. Логарифмическая величина - частотный интервал | октава | - | окт | 1 октава равна log2 (f2/f1 ) при f2/f1 = 2, где f1, f2 - частоты |
|  | декада | - | дек | 1 декада равна lg(f2/f1) при f2/f1 = 10, где f1, f2 - частоты |
| 5. Логарифмическая величина: ослабление напряжения, ослабление силы тока, ослабление напряженности поля и т.п. | непер | Np | Нп | 1 Нп = ln(F2/F1) при F2/F1 = e = 2,718…, где F1, F2 - такие одноименные величины, как напряжение, сила тока, напряженность поля и т.п., e - основание натуральных логарифмов. 1 Нп = 0,8686 Б = 8,686 дБ |

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Положению о единицах величин,

допускаемых к применению

в Российской Федерации

Десятичные множители, приставки и обозначения приставок

для образования кратных и дольных единиц величин

| Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки | Десятичный множитель | Приставка | Обозначение приставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | международное | русское |  |  | международное | русское |
| 1024 | иотта | Y | И | 10-1 | деци | d | д |
| 1021 | зетта | Z | З | 10-2 | санти | c | с |
| 1018 | экса | E | Э | 10-3 | милли | m | м |
| 1015 | пета | P | П | 10-6 | микро | m | мк |
| 1012 | тера | T | Т | 10-9 | нано | n | н |
| 109 | гига | G | Г | 10-12 | пико | p | п |
| 106 | мега | M | М | 10-15 | фемто | f | ф |
| 103 | кило | k | к | 10-18 | атто | a | а |
| 102 | гекто | h | г | 10-21 | зепто | z | з |
| 101 | дека | da | да | 10-24 | иокто | y | и |

Примечание.	Для образования кратных и дольных единиц массы вместо единицы массы - килограмм используется дольная единица массы - грамм и приставка присоединяется к слову «грамм». Дольная единица массы - грамм применяется без присоединения приставки.

При написании наименований и обозначений десятичных кратных и дольных единиц СИ, образованных с помощью приставок, приставка или ее обозначение пишется слитно с наименованием или обозначением единицы.

Допускается присоединение приставки ко второму множителю произведения или к знаменателю в случаях, когда такие единицы широко распространены.

К наименованию и обозначению исходной единицы не присоединяются 2 или более приставки одновременно.

Наименования десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются путем присоединения приставки к наименованию исходной единицы.

Обозначения десятичных кратных и дольных единиц исходной единицы, возведенной в степень, образуются добавлением соответствующего показателя степени к обозначению десятичной кратной или дольной единицы исходной единицы. При этом показатель степени означает возведение в степень десятичной кратной или дольной единицы  вместе с приставкой.

______________