# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому регламенту о безопасности

объектов морского транспорта

С Т Е П Е Н Ь

защиты судового электрического оборудования

| Место расположения электрического оборудования | Электрические машины‚ трансформаторы | Распределительные устройства | Оборудование связи и сигнализации‚ установочная аппаратура | Нагревательные приборы | Светильники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щиты‚ пускатели и другие устройства | главный распределительный щит‚ аварийный распределительный щит 2-стороннего обслуживания |  |  |  |
| Сухие помещения, специальные электрические помещения, жилые помещения | IP20 | IP21 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Радиорубка, ходовой мостик | IP22 | IP22 | - | IP22 | IP22 | IP22 |
| Служебные помещения‚ отделения рулевых машин, холодильных машин (за исключением аммиачного оборудования)‚ помещения аварийных генераторов‚ кладовые общего назначения, буфетные‚ провизионные помещения | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Машинные и котельные помещения |  |  |  |  |  |  |
| выше настила | IP22 | IP22 | IP21 | IP44 | IP22 | IP22 |
| ниже настила | IP44 | - | - | IP44 | IP44 | IP44 |
| посты управления (сухие) | IP22 | IP22 | IP20 | IP22 | IP22 | IP22 |
| Закрытые помещения сепараторов | IP44 | IP44 | - | IP44 | - | IP44 |
| Охлаждаемые помещения‚ камбузы‚ прачечные‚ ванны‚ душевые | IP44 | IP44 | - | IP55 | IP44 | IP44 |
| Грузовые трюмы, помещения обработки продуктов промысла | IP55 | IP55 | - | IP55 | IP55 | IP55 |
| Открытые палубы‚ не заливаемые волной | IP54 | IP54 | - | IP55 | - | IP55 |
| Открытые палубы, заливаемые волной | IP56 | IP56 | - | IP56 | - | IP56 |
| Помещения и пространства‚ в которых электрическое оборудование может работать под водой | IP68 | - | - | IP68 | - | IP68 |

____________