# ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к техническому регламенту о безопасности

объектов морского транспорта

# Т Р Е Б О В А Н И Я

# к суммарной подаче осушительных насосов

# для осушения несамоходного судна, не имеющего механизмов с механическим приводом

| 0,8 LxBxD \ м3 | Суммарная подача насосов (куб. метров в час) |
| --- | --- |
| До 100 101 - 600 601 - 1100 1101 - 1800 | 4 8 10 12 |

Примечания: 1. L, В, D имеют значение длины, ширины и высоты борта (метров).

2. Высота борта D должна измеряться в каждом случае только до палубы переборок.

3. Для судна, имеющего на палубе переборок закрытое грузовое помещение, простирающееся на всю длину судна, D должно измеряться до следующей палубы, расположенной над палубой переборок.

4. В случае если закрытые грузовые помещения простираются не на всю длину судна, D должно приниматься как высота борта судна до палубы переборок плюс lh/L, где l и h являются соответственно общей длиной и высотой закрытых грузовых помещений.

____________