# ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к техническому регламенту о безопасности

объектов морского транспорта

Допускаемые номинальные напряжения на выводах

потребителей

| Потребители | Напряжение (вольт) |
| --- | --- |
|  | постоянный ток | переменный ток |
| Электрические приводы судовых технических средств, стационарные камбузные, отопительные и нагревательные установки и цепи управления ими | 220 | 380 |
| Отопительные приборы в каютах и общественных помещениях | 220 | 220* |
| Освещение, сигнализация и связь на всех судах, в том числе и на наливных | 220 | 220 |
| Штепсельные розетки для переносных ручных ламп (за исключением грузовых люстр) | 24 | 12 |
| Штепсельные розетки в каютах и общественных помещениях для бытового электрического оборудования | 220 | 220 |
| Переносной инструмент и переносные пульты управления | 24 | 42 |
| Штепсельные розетки для питания перемещаемых силовых потребителей, закрепленных во время работы | 220 | 380 |

_________________

* Допускается напряжение 380 вольт при условии невозможности доступа к частям, находящимся под напряжением, без применения специального инструмента.

____________