УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 3 ноября 2011 г. № 886

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в подпрограмму «Морской транспорт» федеральной целевой программы

«Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)»

1. Раздел 41 приложения № 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции:

| «41. Строительство линейных дизельных ледоколов |
| --- |
| Описание | - | строительство линейного дизель-электрического ледокола класса Российского морского регистра судоходства Icebreaker8 АUT2 с мощностью на гребных валах около 25 МВт, ледопроходимостью не менее 2 м, осадкой до 8,5 м и шириной корпуса не менее 28 м; строительство 3 линейных ледоколов типа ЛК-16 с двумя полноповоротными рулевыми колонками мощностью 2х8 МВт, ледопроходимостью более 1 м, шириной 27,5 м, осадкой - 8,5 м |
| Цели и основные задачи | - | обеспечение ледокольной проводки судов в замерзающих неарктических морях; работа в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов по трассе Северного морского пути, в том числе на мелководных арктических участках, обеспечение выгрузки судов на припай, буксировка судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение аварийно-спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде |
| Основные ожидаемые результаты реализации | - | строительство 1 ледокола мощностью 25 МВт для замены списываемого ледокола «Ермак» с целью дальнейшего обеспечения проводки судов, выполнения вспомогательных операций и обеспечения безопасности мореплавания в летне-осенний период - в западном районе Арктики, эпизодически - в восточном районе Арктики, в зимне-весенний период - в Балтийском море, эпизодически - в Белом море; строительство 3 линейных ледоколов мощностью 16 МВт для обеспечения проводок в Балтийском море крупнотоннажных судов, осуществляющих вывоз наливных и навалочных грузов из российских портов |
| Этапы и сроки реализации | - | строительство - 2010 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | - | общий объем финансирования - 11835,8 млн. рублей (федеральный бюджет)». |

2. В приложении № 3 к подпрограмме в тексте, касающемся задачи «Обеспечение надежности и безопасности функционирования морского транспорта» раздела II:

позицию, касающуюся строительства линейного дизельного ледокола мощностью 25  МВт, изложить в следующей редакции:

| «Строительство линейных дизельных ледоколов, федеральный бюджет | 11835,8 | 2619,9 | 2631 | 1900 | 1600 | 2484,9 | 600»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

позицию, касающуюся реконструкции учебных городков г. Санкт-Петербурга: № 1 (о. Васильевский, Косая линия, д. 15-а); № 2 (пр. Заневский, д. 5); № 3 (о. Васильевский, 21 линия, д. 14); строительства Морского колледжа (пр. Большой Смоленский, д. 36), изложить в следующей редакции:

| «Реконструкция учебных городков № 1 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Косая линия, д. 15-а); № 2 (г. Санкт-Петербург, Заневский просп., д. 5); № 3 (г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 14); строительство Морского колледжа (г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский просп., д. 36), федеральный бюджет | 5400 | 45 | 309 | 200 | 1750 | 1956 | 1140». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

____________