ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2011 г.  № 2283-р

Характеристики участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-4 «Дон» от г. Москвы через гг. Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до г. Новороссийска на обходе г. Богородицка (км 225 + 600 - км 260 + 000) в Тульской области, используемого на платной основе

1. Начальный и конечный пункты: км 225 + 600 - км 259 + 519.

2. Перечень пересечений с другими автомобильными дорогами и примыканий к другим автомобильным дорогам:

отмыкание обхода г. Богородицка от существующей автомобильной дороги М-4 «Дон» I Б категории;

пересечение автомобильной дороги Быковка - Богородицк - Куркино III категории;

пересечение с участком автомобильной дороги Богородицк - Степановка IV категории;

пересечение с участком автомобильной дороги Богородицк - Иевлево III категории;

пересечение с участком автомобильной дороги Богородицк - Мшищи IV категории;

примыкание обхода г. Богородицка к автомобильной дороге М-4 «Дон» I Б категории.

3. Технические характеристики:

| категория | I Б |
| --- | --- |
| число полос движения, штук | 4 |
| ширина земляного полотна, м | 27,5 |
| ширина проезжей части, м | 7,5 x 2 |
| ширина разделительной полосы, м | 5 |
| тип дорожной одежды | капитальный |
| вид покрытия | асфальтобетон |
| расчетные нагрузки | А-11; НК80 и 115 Кн |
| мосты, штук/м | 5/295,38 |
| путепроводы, штук/м | 10/681,36 |
| эстакада, штук/м | 1/203,44 |
| развязки в разных уровнях, штук | 4 |

| 4. Протяженность, км | 35,5 |
| --- | --- |

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2011 г.  № 2283-р

Характеристики участка автомобильной дороги,

по которому осуществляется альтернативный

бесплатный проезд транспортных средств

| Маршрут | Крутой Верх - г. Богородицк - Кузовка |
| --- | --- |
| Протяженность, км | 34,4 |
| Категория | III |
| Число полос движения, штук | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 12 - 14 |
| Ширина проезжей части, м | 7 - 7,5 |
| Ширина разделительной полосы, м | - |
| Тип дорожной одежды | капитальный |
| Вид покрытия | асфальтобетон |
| Расчетные нагрузки | Н-13, НК-60 |
| Мосты, штук/м | 3/77,7 |
| Развязки в разных уровнях, штук | - |

____________