УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 22 декабря 2011 г.  №  1108

М Е Т О Д И К А

расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации

и входящих в их состав муниципальных образований

1. Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований (далее - нормативы) устанавливаются в отношении каждого субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных районов и городских округов (далее - муниципальные образования) исходя из необходимости обеспечения проведения в субъекте Российской Федерации технического осмотра транспортных средств различных категорий с учетом возможности их технического диагностирования на диагностических линиях, в том числе передвижных.

2. В настоящей методике используются следующие основные понятия:

"диагностическая линия" - совокупность диагностических постов, размещенных в пункте технического осмотра последовательно друг за другом и обеспечивающих выполнение в полном объеме процедуры технического диагностирования;

"диагностический пост" - совокупность средств технического диагностирования (в том числе средств измерения), необходимых для выполнения определенной операции или нескольких операций технического диагностирования;

"передвижная диагностическая линия" - совокупность средств технического диагностирования, обеспечивающих вне пункта технического осмотра выполнение в полном объеме процедуры технического диагностирования.

## 3. Технологически совместимые группы транспортных средств для целей определения нормативов указаны в приложении.

# 4. Норматив рассчитывается по формуле:

,

# где:

F  -  количество необходимых диагностических линий, включая передвижные, для субъекта Российской Федерации;

Fj  -  количество необходимых диагностических линий, включая передвижные, для субъекта Российской Федерации по j-й технологически совместимой группе транспортных средств.

# 5. Количество необходимых диагностических линий, включая передвижные, для субъекта Российской Федерации по j-й технологически совместимой группе транспортных средств рассчитывается по формуле:

# ,

# где:

# fj1, fj2, …, fjB - количество диагностических линий, включая передвижные, для каждого муниципального образования по 
j-й технологически совместимой группе транспортных средств;

# В - количество муниципальных образований в составе субъекта Российской Федерации. Для городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга В принимается равным 1.

# 6. Количество необходимых диагностических линий, включая передвижные, для каждого муниципального образования рассчитывается по каждой j-й технологически совместимой группе транспортных средств по формуле:

# ,

где:

Sj  -  величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j-й технологически совместимой группы (часов в год);

Фг  -  планируемый годовой фонд рабочего времени 1 технического эксперта оператора технического осмотра, рассчитанный как норма рабочего времени за год, определенная в порядке, предусмотренном статьей 91 Трудового кодекса Российской Федерации (часов в год на 1 человека);

Rj  -  среднее фактическое количество технических экспертов оператора технического осмотра, занятых на одной диагностической линии, включая передвижные, по осмотру транспортных средств j-й технологически совместимой группы, при этом Rj ≥ 2,5 человека на диагностическую линию;

## p - коэффициент, учитывающий территориальную доступность для населения услуг по проведению технического осмотра, при этом 1 ≤ p ≤ 1,4.

7. Величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств j-й технологически совместимой группы рассчитывается по формуле:

где:

Dj  -  количество технологически совместимых при техническом осмотре групп транспортных средств i-й категории;

Si  -  величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории (часов в год).

8. Величина суммарного годового норматива продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории рассчитывается по формуле:

,

где:

Ni - количество транспортных средств i-й категории, зарегистрированных в муниципальном образовании и прошедших технический осмотр и (или) государственный технический осмотр в предшествующем году;

sсрi - норматив продолжительности технического диагностирования транспортных средств i-й категории (часов), установленный Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными Правительством Российской Федерации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к методике расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований

Технологически совместимые группы транспортных средств

| 1. | Транспортные средства категорий М1, N1, О1 и О2 |
| --- | --- |
| 2. | Транспортные средства категорий N2, N3, М2, М3, О3, О4 и полуприцепы |
| 3. | Транспортные средства категории L |

Примечание.	Категории транспортных средств соответствуют категориям, указанным в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.

____________