УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 25 апреля 2011 г. № 315

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ

содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превышении которых

дегазация является обязательной

1. Дегазация обязательна, когда работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание взрывоопасных газов (метана) в  рудничной атмосфере действующих горных выработок шахты в размере до 1 процента.

2. Дегазация угольного пласта обязательна, когда природная метаноносность пласта превышает 13 куб. м/т сухой беззольной массы и работами по вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в  исходящей струе очистной горной выработки в размере менее 1 процента.

3. Дегазация выработанного пространства обязательна, когда концентрация метана в газоотводящих трубопроводах и газодренажных выработках превышает 3,5 процента.

____________