ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2011 г.  № 906-р

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА

автомобильной дороги общего пользования федерального значения

М-4 «Дон» от г. Москвы через гг. Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до г. Новороссийска на обходе г. Ефремова (км 287+800 - км 321+300) в Тульской области, используемого на платной основе

1. Начальный и конечный пункты - км 287+800 - км 321+300.

2. Пересечения с другими автомобильными дорогами и примыкания к другим автомобильным дорогам:

пересечение с участком автомобильной дороги V категории 
Турдей - Красавка;

пересечение с участком автомобильной дороги IV - V категории 
М-4 «Дон» - Непрядва, М-4 «Дон» - Куркино;

пересечение с участком автомобильной дороги V категории Б. Плоты - поле;

отмыкание обхода г. Ефремова от существующей автомобильной дороги II - III категорий М-4 «Дон»;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Ефремов - Овсянниково;

пересечение с участком автомобильной дороги III категории 
Данков - Ефремов;

примыкание обхода г. Ефремова к существующей автомобильной дороге II - III категорий М-4 «Дон».

3. Технические характеристики участка автомобильной дороги:

категория - I-Б;

число полос движения - 4 штуки;

ширина земляного полотна - 27,5 м;

ширина проезжей части - 7,5x2 м;

ширина разделительной полосы - 5 м;

тип дорожной одежды - капитальный;

вид покрытия - асфальтобетон;

расчетные нагрузки - А-11; А-14; НК80 и 115 кН;

мосты и путепроводы - 20/2230,1 штук/м;

развязка в разных уровнях - 7 штук.

4. Протяженность - 35,8 км.

5. Характеристики участка автомобильной дороги, по которому осуществляется альтернативный бесплатный проезд транспортных средств:

маршрут - Чернятино - Покровка - Пушкари;

протяженность - 33,5 км;

категория - I - III;

число полос движения - 2 ÷ 3 штуки;

ширина земляного полотна - 15 ÷ 20 штук;

ширина проезжей части - 7,5 ÷ 11 м;

тип дорожной одежды - капитальный;

вид покрытия - асфальтобетон;

расчетные нагрузки - А-11, НК-80; 80/30;

мосты - 3/208,89 штуки/м.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению Правительства

Российской Федерации

от 26 мая 2011 г.  № 906-р

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА

автомобильной дороги общего пользования федерального значения

М-4 «Дон» от г. Москвы через гг. Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до г. Новороссийска на обходе г. Ельца (км 355+079 - км 414+700) в Липецкой области, используемого на платной основе

1. Начальный и конечный пункты - км 355+079 - км 414+700.

2. Транспортные развязки на пересечениях с другими автомобильными дорогами:

отмыкание обхода г. Ельца от существующей автомобильной дороги М-4 «Дон» II категории;

пересечение с участком автомобильной дороги III - IV категорий Становое - Лебедянь;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Трегубово - Белевец;

пересечение с участком автомобильной дороги III - IV категорий Елец - Красное;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Ольшанец - Сахаровка;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Колпаки - Ольшанец;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Екатериновка - Чибисовка;

пересечение с участками автомобильных дорог II - III категорий (кольцевая транспортная развязка с двумя путепроводами на г. Липецк, на г. Елец, примыкание существующей автомобильной дороги М-4 «Дон» к обходу г. Ельца);

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Тимирязевка - Секретаровка;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Б. Извалы - Ивлевка;

пересечение с участком автомобильной дороги IV категории Хмелинец - Крутой Верх.

3. Технические характеристики участка автомобильной дороги:

категория - I-Б;

число полос движения - 4 штуки;

ширина земляного полотна - 27,5 м;

ширина проезжей части - 7,5x2 м;

ширина разделительной полосы - 5 м;

тип дорожной одежды - капитальный;

вид покрытия - асфальтобетон;

расчетные нагрузки - А-11; НК80 и 115 кН;

мосты - 7/1389,69 штук/м;

путепроводы - 16/1244,57 штук/м;

эстакада - 1/432,20 штука/м;

развязка в разных уровнях - 11 штук.

4. Протяженность - 56,1 км.

5. Характеристики участка автомобильной дороги, по которому осуществляется альтернативный бесплатный проезд транспортных средств:

маршрут - Становое - Тростное - г. Елец - Буевка - Екатериновка - Тимирязевка;

протяженность - 59,62 км;

категория - II - III;

число полос движения - 2 ÷ 4 штуки;

ширина земляного полотна - 15 ÷ 25 м;

ширина проезжей части - 8 ÷ 15,5 м;

тип дорожной одежды - капитальный;

вид покрытия - асфальтобетон;

расчетные нагрузки - А-11 и НК-80; 80/30;

мосты - 4/432,14 штуки/м.

____________