УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 апреля 2012 г.  №  308

П Е Р Е Ч Е Н Ь

объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, для которых не предусмотрено установление классов

энергетической эффективности

|  | Наименование оборудования | Код ОКОФ | Индикатор энергетической эффективности (ИЭЭФ), единицы измерения и критерий отбора по ИЭЭФ основных средств, определяемый в соответствии с технической документацией производителя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтные агрегаты (с наклонной мачтой, с регулировкой последней в пределах 450-900 к поверхности земли) | 14 2928354 14 2928596 14 2928060 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 2. | Насосы нефтяные | 14 2912104 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 3. | Насосы буровые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения | 14 2928190 14 2928191 14 2928192 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 4. | Насосы скважинные штанговые невставные для одновременной раздельной эксплуатации | 14 2928490 14 2928504 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 5. | Отклонители турбинные | 14 2928375 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 6. | Фильтры и сепараторы скважинные | 14 2928514 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 18,6 кг у.т./т |
| 7. | Счетчики и расходомеры для жидкости и газа специализированные | 14 3313126 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 8. | Аппаратура и системы контроля процессов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов | 14 3315563 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 9. | Оборудование для учета нефти и газа на промыслах | 14 2928603 | потери ИЭЭФ не более 0,4 процента |
| 10. | Аппараты теплообменные спиральные и пластинчатые | 14 2919200 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 11. | Печи нагрева нефти с пульсирующим горением | 14 2914020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 12. | Комплекс установки каталитического крекинга | 12 4521242 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 13. | Установка обезвоживания и обессоливания нефти | 12 4521133 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 14. | Комплекс установки непрерывного коксования в необогреваемых камерах | 12 4521251 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 15. | Комплекс установки селективной очистки масел, деасфальтизации, депарафинизации и гидроочистки масел | 12 4521263 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 16. | Печи химических производств, трубчатые | 14 2914210 14 2914230 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 17. | Комплекс установки гидрокрекинга | 12 4521241 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 95,7 кг у.т./т |
| 18. | Оборудование для подготовки воды и приготовления растворов различных химических реагентов и дозированной подачи их в нагнетательные скважины | 14 2928574 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 19. | Насосы плунжерные, глубинные штанговые скважинные | 14 2912154 14 2928500 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 20. | Установки скважинных центробежных электронасосных агрегатов для трубной эксплуатации и насосы к ним | 14 2928481 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 21. | Устройства приводные (частотно-регулируемый привод) | 14 2929211 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 9,7 г у.т./ 1000 куб.м |
| 22. | Оборудование для массообмена | 14 2946161 14 2919586 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 23. | Установка подготовки нефтяного газа | 12 4521132 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 24. | Оборудование нефтегазоперерабатывающее прочее | 14 2919420 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 45,3 кг у.т./1000 куб.м |
| 25. | Печи подогрева | 14 2914275 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 26. | Насосы одновинтовые | 14 2916121 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 27. | Установки газотурбинные энергетические (для выработки электроэнергии, работающие на попутном нефтяном газе) | 14 2911131 | доля попутного нефтяного газа, сжигаемого в факелах ИЭЭФ не более 4,6 процента |
| 28. | Насосы двухвинтовые | 14 2916122 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 29. | Арматура промышленная трубопроводная | 14 2716000 14 2716020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 30. | Установка подготовки нефти | 12 4521136 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 31. | Оборудование для транспортировки нефти и газа на промыслах | 14 2928604 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,2 кг у.т./т |
| 32. | Насосы вихревые, масляные и центробежные прочие | 14 2912109 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,6 кг у.т./тыс.ткм |
| 33. | Насосы приводные поршневые | 14 2912112 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1,6 кг у.т./тыс.ткм |
| 34. | Оборудование энергетическое прочее (газоперекачивающие агрегаты, технологическое оборудование газоперекачивающих станций) | 14 2911090 | удельный расход энергии ИЭЭФ 25 кг у.т./млн. куб. м-км |
| 35. | Компрессоры воздушные и газовые приводные, прочие | 14 2912130 14 2912139 | удельный расход энергии ИЭЭФ 25 кг у.т./млн. куб. м-км |
| 36. | Комбайны очистные и установки струговые для добычи угля, машины врубовые | 14 2924153 14 2924170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 37. | Конвейеры шахтные | 14 2924120 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 38. | Оборудование для вскрышных и очистных работ | 14 2924150 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 4,6 кг у.т./т |
| 39. | Установки для определения породы и мелочи, отбора и разделки проб угля | 14 2923172 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 40. | Оборудование дробильно-размольное разного назначения | 14 2923102 14 2924550 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 41. | Грохоты | 14 2923103 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 3,8 кг у.т./т |
| 42. | Обжиговые печи и машины | 14 2914272 14 2923114 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 43. | Комплекс оборудования для обогащения железорудного концентрата (окомкователи и грануляторы) | 14 2923105 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 44. | Агрегаты, машины и механизмы производства агломерата и окатышей | 14 2923110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 8,9 кг у.т./т |
| 45. | Машины агломерационные | 14 2923113 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 46. | Оборудование для утилизации отходящего тепла агломерационных машин и охладителей агломерата: |  | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
|  | охладители | 14 2923116 |  |
|  | оборудование теплообменное | 14 2813180 |  |
|  | котлы-утилизаторы | 14 2813160 |  |
|  | турбины паровые | 14 2911020 |  |
| 47. | Насосы и оборудование компрессорное, установка гидромуфт в приводе насосных агрегатов и дымососов, тепловые насосы | 14 2912000 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 48. | Дымососы и вентиляторы мелкие одностороннего всасывания с диаметром рабочего колеса до 1,3 м | 14 2813171 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 52,3 кг у.т./т |
| 49. | Машины и механизмы подготовки шихты | 14 2923100 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 50. | Установка по производству брикетов извести из технологических отходов производства извести | 12 4527494 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 51. | Оборудование для обработки шлама | 14 2924500 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 34,4 кг у.т./т |
| 52. | Установка сухого тушения кокса (УСТК) | 14 2923210 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 53. | Устройства фильтрующие и очищающие | 14 2923241 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 54. | Оборудование теплоутилизационное для сушки угольной шихты | 14 2897280 14 2919530 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 55. | Установка инфракрасных электрообогревателей | 16 2930164 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 159,1 кг у.т./т |
| 56. | Печь доменная | 12 4521422 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
| 57. | Оборудование для коксовых печей, доменное и сталеплавильное | 14 2923020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
| 58. | Комплекс оборудования для выработки электроэнергии за счет давления доменного газа: |  | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 625,8 кг у.т./т |
|  | приборы для измерения и регулирования давления | 14 3313110 |  |
|  | установки газотурбинные утилизационные | 14 2911133 |  |
| 59. | Агрегаты сталеплавильные непрерывного действия | 14 2923281 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 60. | Конвертеры сталеплавильные и машины для их обслуживания | 14 2923290 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 61. | Машины непрерывного литья | 14 2923330 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 11,7 кг у.т./т |
| 62. | Печи электросталеплавильные | 12 4521424 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 63. | Устройства компенсации реактивной мощности | 14 3114250 14 3114050 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 64. | Электропечи и устройства электрошлакового переплава и электрошлаковых отливок | 14 2914171 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 73 кг у.т./т |
| 65. | Станы сортопрокатные, листопрокатные, прокатки деталей машиностроения | 14 2923410 14 2923420 14 2923430 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 66. | Печи нагревательные, термические, индукционные | 14 2914020 14 2914151 14 2914162 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 67. | Аппаратура электрическая высоковольтная (тиристорные преобразователи, трансформаторы напряжения, конденсаторы) | 14 3120010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 87 кг у.т./т |
| 68. | Электропечи дуговые сталеплавильные | 14 2914161 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 69. | Машины разливочные для ферросплавов | 14 2923316 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 70. | Смесители и питатели | 14 2923311 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 71. | Машины и механизмы для производства ферросплавов | 14 2923310 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 931 кг у.т./т |
| 72. | Электропечи и агрегаты электропечные индукционные для плавки алюминия и его сплавов | 14 2914141 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 73. | Агрегаты литейно-прокатные для алюминиевой катанки | 14 2923381 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 74. | Машины и механизмы для металлургических процессов, производства анодной массы | 14 2923560 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 75. | Станки металлообрабатывающие | 14 2922010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 76. | Электропечи и устройства новых видов нагрева нагревательные и плавильные | 14 2914170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 77. | Машины флотационные | 14 2923151 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 13648 кг у.т./т |
| 78. | Насосы химические и специальные | 14 2912105 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 79. | Котлы-утилизаторы и котлы энерготехнологические | 14 2813110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 80. | Печи трубчатые | 14 2914230 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 1268 кг у.т./т |
| 81. | Насосы центробежные, поршневые и роторные | 14 2912010 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 82. | Печи для химических производств с вращающимися барабанами | 14 2914220 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 83. | Вентиляторы промышленные | 14 2919570 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 140 кг у.т./т |
| 84. | Реакторы | 14 2925552 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 85. | Турбины паровые, газовые, гидравлические | 14 2911020 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 86. | Турбокомпрессоры | 14 2912135 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 2077 кг у.т./т |
| 87. | Установки газотурбинные приводные | 14 2911132 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 88. | Котлы и аппараты варочные для производства целлюлозы | 14 2929110 14 2929112 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 89. | Установки для промывки целлюлозы | 14 2929107 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 500 кг у.т./т |
| 90. | Установки многотрубные непрерывного действия для выработки целлюлозы, прочие | 14 2929101 14 2929109 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 91. | Машины бумагоделательные | 14 2929191 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 92. | Машины для мелования бумаги | 14 2929196 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 309 кг у.т./т |
| 93. | Оборудование бумагоделательное для подготовки сырья | 14 2929170 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 94. | Машины картоноделательные | 14 2929192 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 95. | Агрегаты бумагоделательных, картоноделательных, сушильных и обезвоживающих машин | 14 2929194 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 96. | Оборудование для производства клееного и гофрированного картона | 14 2929195 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 266 кг у.т./т |
| 97. | Автомобили легковые малого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 1,2 до 1,8 л включительно) | 15 3410110 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 98. | Автомобили легковые малого класса для индивидуального и служебного пользования | 15 3410111 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 99. | Автомобили легковые малого класса с кузовом «универсал» | 15 3410112 | расход топлива ИЭЭФ не более 6,54 л/100 км |
| 100. | Автомобили легковые особо малого класса (с рабочим объемом двигателя до 1,2 л) | 15 3410100 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 101. | Автомобили легковые особо малого класса для индивидуального и служебного пользования | 15 3410101 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 102. | Автомобили легковые особо малого класса с кузовом «универсал» | 15 3410102 | расход топлива ИЭЭФ не более 5,03 л/100 км |
| 103. | Электровозы магистральные постоянного тока | 15 3520100 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 104. | Электровозы магистральные переменного тока | 15 3520110 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 105. | Электровозы маневровые постоянного тока | 15 3520141 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 10 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 106. | Тепловозы магистральные | 15 3520201 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 40 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 107. | Тепловозы маневровые и промышленные | 15 3520202 | удельный расход энергии ИЭЭФ не более 40 кг у.т./10 тыс. ткм брут |
| 108. | Паровые турбины стационарные для привода электрических генераторов | 14 2911121 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 109. | Котлы отопительные | 14 2897030 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 110. | Трубонасосы питательные для стационарных котлов | 14 2911162 | удельный расход грамм условного топлива на отпущенный кВт.ч электроэнергии ИЭЭФ не более 290 г у.т./кВт.ч |
| 111. | Турбины паровые и паросиловые установки прочие | 14 2911120 | ИЭЭФ не более 275 г у.т./кВт.ч |
| 112. | Турбины паровые и другие паросиловые установки приводные | 14 2911122 | ИЭЭФ не более 275 г у.т./кВт.ч |
| 113. | Установка газотурбинная (турбины газовые) | 14 2911130 | КПД ИЭЭФ более 58 процентов |
| 114. | Котлы паровые прямоточные | 14 2813100 | КПД ИЭЭФ более 58 процентов |
| 115. | Котлы паровые водяные и другие парогенераторы | 14 2813010 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 116. | Питатели угля скребковые, подъемники для углеподачи | 14 2911163 14 2911168 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 117. | Дробилка шлаковая | 14 2923102 | КПД ИЭЭФ более 94 процентов |
| 118. | Котлы теплофикационные водогрейные | 14 2813120 | потери при транспортировке снижение ИЭЭФ на 10 процентов и более |
| 119. | Пароперегреватели центральные | 14 2813113 | потери при транспортировке снижение ИЭЭФ на 10 процентов и более |
| 120. | Установки компенсации реактивной мощности | 14 3114270 | потери ИЭЭФ не более 8,7 процента |
| 121. | Устройства комплектные для распределения электрической энергии станций и подстанций (автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии) | 14 3120460 | потери ИЭЭФ не более 8,7 процента |
| 122. | Оборудование для эксплуатации коммунальных распределительных электросетей и систем теплоснабжения | 14 2944160 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 123. | Испарители для электростанций | 14 2813187 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 124. | Сушилки топлива | 14 2813214 | потери ИЭЭФ не более 5,6 процента |
| 125. | Генераторы тепловые | 14 2919133 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 126. | Подогреватели сетевой воды | 14 2813185 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 127. | Оборудование энергетическое различного назначения | 14 2911160 | удельный расход топлива ИЭЭФ не более 12 кВт.ч/Гкал |
| 128. | Приборы для измерения и регулирования температуры | 14 3313100 | потери ИЭЭФ не более 10,7 процента |
| 129. | Приборы для измерения и регулирования давления | 14 3313110 | потери ИЭЭФ не более 10,7 процента |
| 130. | Оборудование и приборы для отопления | 14 2897370 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |
| 131. | Теплоутилизаторы | 14 2919531 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |
| 132. | Теплогенераторы | 14 2921584 | доля утилизации ИЭЭФ 68 процентов и более |

____________